## Slide 1
Unleashing the archive of aerial photographs of Iceland
Joaquín M.C. Belart, Sydney Gunnarson, Etienne Berthier, Amaury Dehecq,
Tómas Jóhannesson, Hrafnhildur Hannesdóttir, Kieran Baxter
Múlajökull (1945)
Ágúst Boðvarsson (pioneer Icelandic photogrammetrist)
Notes: 1

## Slide 2
From 1945 to 2000
Flightlines American Surveys 1956-1961
140,000 frames (films)
12x12 cm, 18x18 cm, 23x23 cm
128,735 frames scanned
16Tb of raw images
Dingjujökull (1960)
Grímsvötn (1972)
Surtsey (1998)
Eiríksjökull (1945)
Notes: 2

## Slide 3
Processing
AFS150 Scanner
Fiducial detection in 1960 frames

## Slide 4
Open access
Status so far (10% done):
1,100 Orthos & DEMs
15,000 Oriented images
765 Gb of data
Validation in stable terrain:
Pléiades orthoimages
Pléiades DEMs
Lidar DEMs
Positional accuracy >10 m (XYZ)
loftmyndasja.lmi.is

## Slide 5
Glacier changes
Múlajökull (1995)

## Slide 6
Volcanic changes
Surtsey (1964)
Krafla (1977)
Heymaey (1973)
Heymaey (1973)
Hekla (1960). Lava outlines from 1947

## Slide 7
Coastal erosion
Surtsey (1998)

## Slide 9
Elevation changes and volume changes from DEMs
Glacier Volume Change & Geodetic Mass Balance
Lava volumes & Mean Output Rate
Coastal erosion
(E.g. Óskarsson et al., 2020, Surtsey Res.)
(E.g. Pedersen et al., 2018, GRL)